## Slide 1
ГОМОГЕННАЯ ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
ОТ ОКИСЛОВ АЗОТА

## Slide 2
Владимир Вячеславович Овчинников
Начальник отделения
цеха по производству
аммиака №2 АО «Апатит»
Череповецкий государственный университет, кафедра «Машины и агрегаты металлургического производств», специальность «Обработка металлов давлением»
Ивановский государственный химико-технологический университет, направление «Химическая технология неорганических веществ»
Опыт работы на «Северстали» с 2002 по 2007, от оператора до мастера смены
С 2008 по настоящее время: компания «ФосАгро», цех по производству аммиака №2, от аппаратчика синтеза до начальника отделения

## Slide 3
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Череповецкий филиал АО «Апатит» – участник федерального проекта «Чистый воздух». За недостижение квот выбросов к январю 2027 года предполагается введение оборотных штрафов 0,5 – 1 % от валовой прибыли
В течение нескольких лет планируется увеличить производительность цехов
по производству аммиака
Квотирование ведется по NO и NO2

## Slide 4
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
Нормы аналитического контроля согласно постоянному технологическому регламенту цеха по производству аммиака.
В настоящий момент поддержание уровня оксидов азота в дымовых газах в пределах регламентных значений удается за счет гомогенной очистки (подача аммиака в дымовые газы для восстановления оксидов азота).
Компонент газа | Объемная доля
Диоксид углерода (CO2), % | не более 10
Кислород (O2), % | 2 – 3
Oксиды азота (NOx), мг/м3 | не более 170
Оксид углерода (CO), мг/м3 | не более 120

## Slide 5
ГОМОГЕННАЯ ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ОКИСЛОВ АЗОТА
ЦЕХЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АММИАКА №2
Производительность 1720 т/с.
Аммиак с контура синтеза
Топливный газ

## Slide 6
ГОМОГЕННАЯ ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

## Slide 7
КРИТЕРИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОЛНОГО ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИИ
4NО + NН3 + О2 4N2 + 6Н2О
900-10000С
NH3
0,3 об.%
Д.Г.

## Slide 8
ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО КВОТИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ
С 01.01.2020 ДО 31.12.2026 ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО АНАЛИЗА
И ДАЛЕЕ ПРОДОЛЖАЕМ
ЭКСПЕРИМЕНТ ДО 31.12.2030
Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха выявили превышения нормативов качества воздуха на территории города по диоксиду азота.
Требуется снижение выбросов диоксидов азота на всех основных источниках выбросов АК. Установлены отдельные квоты на источники Ам 1 и 2.
Риски при недостижении КВОТ:
Отрицательные заключения ГЭЭ на ПД по объектам строительства (Ам4, ЦПМ-4)
Оборотные штрафы (5-10% от выручки
АО «Апатит»)

## Slide 9
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!