## Slide 1: Виды текстильного сырья. Типы шерстных волокон. Группы овечьей шерсти
доцент кафедры частной зоотехнии РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, к.с.-х.н. Сычева Ирина Николаевна

## Slide 2: Значение термина «шерсть»
Шерсть — собранный для переработки волосяной покров животных, который используется для получения тканей или валяльно-войлочных изделий.

## Slide 3: Полезные качества шерсти
Высокие теплозащитные свойства
Сильное свойство сволачивания (прядомости)
Шерсть лёгкая, прямая, упругая, эластичная, пластичная, растяжимая с определенным блеском
Шерсть гигроскопична, гигиенична, длительноноска, изделия из шерсти имеют красивый внешний вид
Пропускает ультрафиолетовые лучи
Предохраняет от радиоактивного заражения

## Slide 4: Виды шерстного сырья по источникам его получения
Натуральные волокна - это волокна, которые существуют в природе в готовом виде, они образуются без непосредственного участия человека. В эту группу входят волокна растительного, животного и минерального происхождения.
Основными признаками для классификации являются: химический состав волокон и область их происхождения.
Химические волокна
Искусственные Синтетические волокна волокна

## Slide 5: Натуральные волокна
Натуральное волокно минерального происхождения: Асбест (греч. неразрушимый) - собирательное название группы тонковолокнистых минералов из класса силикатов. В природе это агрегаты с пространственной структурой в виде тончайших гибких волокон. Применяется в самых различных областях, например в строительстве, автомобильной промышленности и ракетостроении. По химическому составу асбест представляет собой водные силикаты магния, железа, кальция и залегает в горных породах в виде жил и прожилок.

## Slide 6: Натуральные волокна растительного происхождения
Основным веществом, составляющим волокна растительного происхождения, является целлюлоза. Это твердое трудно растворимое вещество, состоит из звеньев С₆Н₁₀О₅. Помимо целлюлозы в растительных волокнах присутствуют воска, жиры, белковые и красящие вещества.
Хлопок - это натуральное волокно растительного происхождения. Производят хлопок из волокон семян растений хлопчатника. На основе хлопка производятся: сатин, батист, марлёвка, ситец, фланель, бязь, поплин, вуаль и прочие ткани. Достоинствами хлопчатобумажной ткани являются: прочность, высокая износостойкость, устойчивость к действию щелочей и эластичность. Ткань теплая, мягкая и приятная на ощупь, хорошо впитывает влагу, не электризуется.

## Slide 7: Натуральные волокна растительного происхождения
Лён - это натуральное и экологически чистое волокно растительного происхождения. Сырьём для производства льна служит стебель травянистого растения с одноименным названием. Льняные ткани гигиеничные, прочные, мягкие на ощупь, с хорошими влаго и воздухопроницаемыми свойствами. Однако, ткани изо льна из-за незначительной растяжимости и слабой упругости волокна чрезвычайно сильно мнутся и плохо гладятся, а также садятся после стирки. Чаще всего изделия из льняной ткани выпускаются естественного цвета (от серого до бежевого). Имеют приятный блеск.

## Slide 8: Натуральные волокна животного происхождения
Овечья шерсть - самый плохой проводник тепла, поэтому изделия обладают высокими теплозащитными свойствами, хорошей эластичностью, легкостью, обладает свойством сволачивания, хорошо поддается окраске. Из нее изготавливают ткани для платьев, костюмов, получают велюр. В группу шерстяных тканей входят: саржа, сукно, твид, бостон, коверкот, шевиот, дюветин.

## Slide 9: Натуральные волокна животного происхождения
Козья шерсть – в отличие от овечьей обладает сильным блеском (люстровый блеск), крепостью и меньшей валкоспособностью. Бывает однородная, неоднородная и пух. Из козьей шерсти делают драпировочные ткани, одеяла, ковры, а из пуха платки, шали.

## Slide 10: Натуральные волокна животного происхождения
Верблюжья шерсть - жёлто-бурого цвета, по свойствам близка к овечьей неоднородной шерсти, обладает большой крепостью и хорошей упругостью. Из нее изготавливают трикотажные изделия, также из грубой верблюжьей шерсти - приводные ремни, технические изделия.

## Slide 11: Натуральные волокна животного происхождения
Коровья шерсть - это короткая, грубая шерсть. Она обладает низкими прядильными свойствами, но отличается высокой свойлачиваемостью.
Используется для производства потников для конских седел, коровью шерсть употребляют при изготовлении валяных изделий (обуви и войлоков) в виде подмеси к другой шерсти.

## Slide 12: Натуральные волокна животного происхождения
Конская шерсть в смеси с овечьей и коровьей шерстью идет на производство строительных изоляционных материалов (веревки для морских судов - канаты).
Изготавливают рукодельные вальтрапы-пады из валяной шерсти.
Различные технические щётки, кисти: малярные, художественные, косметические, для чистки часовых механизмов, шлифовальные валы для обработки металла, зеркал и стекла, театральные парики, — всё это делают из конского волоса.

## Slide 13: Натуральные волокна животного происхождения
Кроличий пух обладает малой теплопроводностью и слабой звукопроводностью, толщина волокна до 15 микрометров. Из него изготавливают трикотажные изделия.
Его широко используют при изготовлении трикотажных и вязанных изделий. Эти изделия отличаются своей элегантностью и стоят на одном месте с такими благородными материалами, как кашемир и альпака. По сравнению с ними кроличий пух даже имеет преимущество: он не требует предварительной обработки (мойки, сушки) и уже является готовым к дальнейшей переработке.

## Slide 14: Натуральные волокна животного происхождения
Альпака. Имеет небольшой вес по сравнению с овечьей шерстью;
сырье из шерсти молодых особей альпака является очень теплым;
в густом мехе этих животных полностью отсутствует жир, поэтому производимые изделия являются устойчивыми перед загрязнениями;
отсутствие аллергии у взрослых и детей;
большое разнообразие цвета.
Производимый материал обладает единственным недостатком в виде высокой цены, поэтому к используемым шерстяным волокнам иногда подмешивается доступное сырье. Например, это может быть акрил, вискоза или полиамид. Это способствует сохранению уникальных качеств ткани и удешевлению производимых из нее изделий.

## Slide 15: Искусственные волокна (вискоза)
Получают путём химико-технологичеcкой переработки природных высокомолекулярных соединений целлюлозы, клетчатки растений (древесина, хлопок, соя и т.д.)
Вискоза с одной стороны считается искусственным волокном, а с другой - последовательницей натуральных. Ведь при ее изготовлении используется природный компонент - целлюлоза.
Вискозу получают химическим путем. Сначала из древесины выделяют целлюлозу, которую затем обрабатывают раствором гидроксида натрия в температурном режиме 45-60С. Образовавшуюся суспензию отжимают, измельчают и помещают в сероуглерод. Так образуется новое вещество – ксантогенат целлюлозы. Его выдерживают в растворе едкого натра несколько суток до формирования вискозного вещества. Впоследствии его пропускают через фильеры, создают волокна и сушат их.

## Slide 16: Синтетические волокна (капрон, лавсан, кремилин, нейлон )
Химическим путём синтезируются из продуктов переработки угля, нефти, газа. По характеристикам они превосходят натуральную овечью шерсть, но ценных технологических свойств и ряда признаков шерстяных изделий искусственным путём пока невозможно воспроизвести.
Капрон – это синтетическое волокно, которое относится к полиамидным волокнам, волокно, изготовленное из полиамидных смол. Он прозрачный, износостойкий, а также устойчив к воздействию микроорганизмов. Имеет свойство электризоваться. Он очень прочный и формоустойчивый.

## Slide 17: Строение шерстяных волокон
Морфологически шерстинка состоит из стержня, корня и луковицы.
Стержень - ороговевшая часть шерстяного волокна, которая находится над поверхностью кожи. Шерсть как сырье обычно состоит из стержней, срезанных у самой кожи.
Корень - живая часть шерстинки, находящаяся в толще кожи, которая с одной стороны (верхней) примыкает к стержню, а с другой - к луковице. Стержень волоса вместе с корнем извлекается из кожи редко.
Луковица - нижняя часть корня волоса, расположенная на сосочке. В ней за счет размножения клеток происходит рост шерстяного волокна.
Гистологически шерстяные волокна всех типов состоят из чешуйчатого и коркового слоев, а в переходных волокнах, а также в ости, кроющем волосе и др. имеется еще и сердцевинный слой.

## Slide 18: Морфо-гистологическое строение шерстных волокон

## Slide 19: Строение кожи

## Slide 20: Типы шерстных волокон
Пух - сильно извитые, обычно короткие (кроме романовских) и имеют вид подшерстка, самые тонкие волокна, не имеющие сердцевины. Зимой пух предохраняет организм овцы от переохлаждения, а весной - выпадает (линька). Из пуховых волокон получают пряжу наиболее высокого качества.

## Slide 21: Типы шерстных волокон
Переходное волокно - по извитости и длине волокна занимает середину между пухом и остью. Для переходного волокна характерно наличие прерывистой сердцевины. В основном идет на изготовление верхнего трикотажа.

## Slide 22: Типы шерстных волокон
Остевые волокна - наиболее длинные, малоизвитые или прямые волокна, тониной свыше 52 микрометров (романовская порода овец имеет особенность как исключение ость короче пуха). Шерсть, содержащая ость, как правило, грубая, используется в основном в валяльно-войлочной промышленности. Остевые волокна в шерстном покрове находятся в смеси с пухом; не бывает шерсти, состоящей целиком из одной ости. Остевые волокна входят в шерстный покров полугрубошерстных и грубошерстных овец наряду с другими типами волокон.
Ость менее ценное в технологическом отношении волокно по сравнению с пухом. В различных видах шерсти ость различается как по техническим свойствам, так и по гистологическому строению.

## Slide 23: Типы шерстных волокон
Сухой волос - разновидность ости, которая образуется в результате потери жиропота, хрупкий, меньше блестит. Промежуточная между остью и мертвым волосом.
По гистологическому строению сухой волос занимает промежуточное положение между остью и мертвым волосом.
В верхней части сухой волос напоминает мертвый, а в средней и нижней части, находящейся вместе с переходными и пуховыми волокнами, - ость.
Сухой волос встречается в шерсти большинства грубошерстных пород овец, являясь спутником мертвого волоса (у курдючных овец), а у отдельных пород овец большое количество сухого волоса не сопровождается мертвым (волошские, черкасские).
В технологическом отношении сухой волос приближается к ости.

## Slide 24: Типы шерстных волокон
Мёртвый волос - разновидность ости, короткий, грубый, от 75 до 200 микрометров толщиной, ломкий, белого цвета, не окрашивается, на сгибе образует острый угол.
Мертвый волос - очень грубое, ломкое, обычно короткое, почти прямое остевое волокно.
По гистологическому строению мертвый волос близок к толстой ости. Чешуйчатый слой некольцевидный. Чешуйки мертвого волоса имеют вид узких пластинок, расположенных по 6-8 шт. по окружности волокна.
Мёртвый волос имеет сильно развитую сердцевину. На поперечных срезах волокон мертвого волоса с трудом распознается очень тонкий корковый слой. Такое сильное развитие сердцевины служит одной из основных причин малой крепости его на разрыв. В силу пористого сердцевинного слоя мертвый волос практически не поддается окрашиванию. Мертвый волос в шерстяных изделиях плохо удерживается, быстро разрушается, выпадает из пряжи и ткани, вследствие этого сильно понижается качество изделия.

## Slide 25: Типы шерстных волокон
Песига – ягнячий волос у тонкорунных и полутонкорунных овец, более длинные и светлые, толстые и малоизвитые волокна. После первой стрижки в годовом возрасте, исчезает.
Песига выделяется среди других волокон большой длиной, толщиной и меньшей извитостью. Некоторые ягнята рождаются с такими волокнами, а в дальнейшем в течение первого года жизни песига заменяется типичными пуховыми шерстяными волокнами. Встречается песига в тонком и полутонком поярке (шерсти с ягнят) и в шерсти с молодняка (годичного возраста) тонкорунных овец.

## Slide 26: Типы шерстных волокон
Кемп – особый вид волокон, который встречается у взрослых овец тонкорунных и полутонкорунных пород. Это огрубленные волокна типа ости, которые остаются у части овец после первой стрижки.

## Slide 27: Типы шерстных волокон
Кроющий волос - короткий 3-5 см, прямой, жёсткий, по толщине и строению приближается к ости. Он растёт на ногах и морде, а также на ушах и хвосте. Вследствие наклонного расположения корней в коже
Кроющие волосы образуют на ее поверхности своеобразное покрытие один волос прикрывает другой подобно плиткам черепицы на крыше. Отсюда и название – «кроющий» волос. При таком расположении и малой длине кроющий волос не состригается.

## Slide 28: Группы овечьей шерсти в зависимости от типа волокна
Однородная шерсть Неоднородная шерсть
тонкая полугрубая грубая
полутонкая
полугрубая
грубая

## Slide 29: Межгосударственный стандарт шерсти
Однородной называют шерсть, состоящую из одинаковых по внешнему виду, длине, тонине и другим свойствам волокон.
Однородную тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую шерсть делят на:
- мериносовую;
- кроссбредную и кроссбредного типа;
- помесную (тонкую, полутонкую);
- цигайскую и цигай-грубошерстную.

## Slide 30: Тонкая однородная шерсть
К однородной относят тонкую шерсть, средняя тонина волокон которой не превышает 25 мкм. Овец, от которых получают тонкую шерсть, называют тонкорунными. Тонкая шерсть в технологическом отношении самое ценное сырье, которое в основном идет на изготовление костюмных тканей.

## Slide 31: Полутонкая однородная
Полутонкая – однородная шерсть тониной 25,1 – 31,0 мкм.
Овец, от которых получают полутонкую шерсть, называют полутонкорунными.

## Slide 32: Полугрубая однородная
Полугрубая однородная шерсть имеет тонину шерстяных волокон от 31,1 до 40,0 мкм.
Такую шерсть получают от овец цигайской, русской длинношерстной пород.

## Slide 33: Грубая однородная
Грубая однородная шерсть состоит из тонкой ости, в которой сердцевина отсутствует или может занимать небольшой удельный вес, ее тонина в пределах 40,1 – 67,0 мкм.
Овцы английских длинношерстных пород (линкольн, лейстер, дортмур) и в их типе дают грубую однородную шерсть.

## Slide 34: Спасибо за внимание!